о режимах автоколебаний, возникающих при истечении струи жидкости в плоский вентилируемый канал

И.И. Козлов, С.А. Очеретяный, В.В. Прокофьев

Институт механики МГУ, Москва

На плоской струйной установке исследуется истечение струи жидкости в закрытый с одного конца вентилируемый воздухом канал.  Эксперименты проводились при постоянном перепаде давления между напорным баком и атмосферой и при постоянном массовом расходе поддуваемого в полость (канал) воздуха. Исследовалось влияние ширины канала (в диапазоне 1 – 3 калибров водяного сопла) на характеристики автоколебательных режимов течения в широком диапазоне величин поддува газа и при различных скоростях истечения жидкости. Обнаружено, что изученный ранее низкочастотный режим при больших расходах сменяется высокочастотным автоколебательным режимом с более низкой амплитудой. Анализ спектров пульсаций давления в каверне показал, что в некотором переходном диапазоне поддувов одновременно существуют оба режима (имеет место перемежаемость). Скоростная видеосъемка этого режима течения показала иную картину поведения струи по сравнению с низкочастотным режимом. Приведены данные, указывающие что наблюдающийся здесь масштабный эффект может быть объяснен зависимостью от коэффициента перепада давления между каверной и внешним пространством. Обнаружено, что характеристики колебаний (частота, амплитуда) слабо зависят от ширины канала в исследованном диапазоне параметров. Один из экспериментов показал, что возникший после низкочастотного режима высокочастотный автоколебательный режим при дальнейшем увеличении расхода газа (при коэффициенте поддува большем 80) снова переходит на низкочастотный помпажный режим. Это явления требуют дальнейших исследований.