Автоколебания в течениях с кавитацией как предельные циклы на фазовой плоскости в переменных расход-давление

В.В. Прокофьев, А.К. Такмазьян

Институт механики МГУ, Москва

Исследуются автоколебательные режимы для двух типов течений с образованием каверны: кавитационное течение с образованием паровой каверны в трубке Вентури [1], и истечение струи в плоский канал, с поддувом воздуха в заглушенную его часть (каверна с отрицательным числом кавитации) [2]. Для первого течения использованы уже известные [3] а для второго течения построены новые модели систем ОДУ 2-го порядка в переменных расход жидкости – давление газа. Использована модель идеальной жидкости с учетом сопротивления в гидравлическом приближении совместно с гипотезой равновесного испарения в каверну в первом случае и моделью адиабатического истечения газа из поддуваемой каверны во втором.

Методами качественной теории динамических систем на плоскости исследованы стационарные точки полученных систем ОДУ, обнаружены бифуркации рождения предельных циклов из гомоклинической петли сепаратрисы седла (в первом случае) и из устойчивого фокуса (во втором). Обнаружены управляющие параметры и их критические значения для существования автоколебаний, проведено сопоставление с данными экспериментов [1,2].

[1] Казеннов А.К., Козлов И.И., Прокофьев В.В., Шугай А.А. Исследование кавитационного течения горячей жидкости через препятствие в трубопроводе// Известия АН СССР, МЖГ, 1993 г, №4.

[2] Козлов И.И., Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. Экспериментальные исследования автоколебательных режимов при истечении жидкой струи в плоский вентилируемый канал // Изв. РАН. МЖГ. 2011. № 4. С. 47-58.

[3] Пилипенко В.В. Кавитационные автоколебания// «Наукова думка», Киев, 1989 г., 314 с.

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-00953