ВЛИЯНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА КРАЕВОГО УГЛА НА КОЛЕБНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЛИ

# А.А. Алабужев

# Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

# Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

В представленной работе исследуется влияние гистерезиса краевого угла на колебания цилиндрической капли жидкости. Капля ограничена в осевом направлении параллельными твердыми плоскостями. Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и твердой пластиной предполагается прямым. Движение контактной линии учитывается с помощью эффективного граничного условия [1]: скорость движения контактной линии прямо пропорциональна углу отклонения и движение контактной линии возможно, если значение краевого угла превышает некоторое критическое значение. На систему действует внешняя высокочастотная вибрационная сила, направление вибраций параллельно оси симметрии капли. Амплитуда вибрации мала по сравнению с характерными размерами капли.

Построены диаграммы областей движения контактной линии в зависимости от частоты вибрации и критического краевого угла при разных значениях. Вычислена амплитуда максимального отклонения боковой поверхности в зависимости от частоты внешнего воздействия. Показано существование антирезонансных частот, аналогично работе [2], когда контактная линия неподвижна при ненулевой частоте.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № MK-2368.2011.1.

# ЛИТЕРАТУРА.

1. Hocking L.M. Waves produced by a vertically oscillating plate, J. Fluid Mech. 179, 267 (1987).

2. Fayzrakhmanova I., Straube A. Stick-slip dynamics of an oscillated sessile drop. Phys. Fluids 21, 072104 2009.