МАНТИЙНЫЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ПЛЮМЫ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ

# А.Г. Кирдяшкин, А.А. Кирдяшкин, И.Н Гладков, В.Э. Дистанов

# Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск

В докладе представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований процесса плавления в объеме кристаллического тела над локальным источником тепла. Задача о плавлении в объеме кристаллического тела была поставлена с целью понять природу и условия устойчивого существования мантийных плюмов, являющихся регуляторами тепловой машины Земли. Мантийные плюмы представляют собой каналы магматического расплава, окруженные массивом мантии [1]. В докладе приведены результаты исследования характера потери устойчивости границы канала плюма, гидродинамической структуры течения расплава в канале, её влияния на форму и расположение границы канала и на интенсивность теплообмена между каналом и окружающим массивом. Термохимический плюм образуется на границе ядро-мантия при наличии теплового потока из внешнего ядра и локальном поступлении химической добавки, понижающей температуру плавления вблизи подошвы мантии. В области теплового пограничного слоя при понижении температуры плавления ниже температуры границы ядро-мантия происходит плавление мантии и подъём плюма [2]. Источником химической добавки могут служить реакции железосодержащих минералов нижней мантии с водородом и/или метаном, выделяющимися на ядро-мантийной границе [1, 2]. При концентрации добавки на границе расплав-твердое тело (границе канала плюма) c2 температура плавления мантийного вещества Tпх = Tпс - kc2, где Tпс – температура плавления мантии без химической добавки, коэффициент k(°С/%) характеризует величину понижения температуры плавления при увеличении концентрации добавки на 1 весовой процент.

Представлены результаты лабораторного моделирования термохимического плюма [1]. Канал плюма выплавляется в массиве парафина над локальным тепловым источником при локальном введении в парафин “химической добавки” – гексадекана. Обнаружено, что диаметр канала остается практически постоянным по мере подъема плюма. Когда кровля плюма достигает слоя, температура плавления которого выше, чем температура расплава в канале (“тугоплавкого” слоя), у подошвы этого слоя формируется грибообразная голова плюма. На основе предложенной модели термохимического плюма исследованы геодинамические процессы, протекающие при его выплавлении до выхода на поверхность, установлены геодинамические условия его излияния и представлена модель излияния расплава в крупных магматических провинциях [1]. На основе экспериментального моделирования, балансовых соотношений для массы и тепловой энергии и закономерностей тепло- и массообмена при свободной конвекции выведена система уравнений тепло- и массообмена термохимического плюма. Определены параметры термохимического плюма, поднимающегося от границы ядро-мантия [1-3].

Теоретический анализ тепло- и массообмена термохимического плюма показывает существование характерного расстояния от границы ядро-мантия хтх. Минимальное значение xтх = 195 км. При x < xтх плюм поднимается как термохимический. При x > xтх подъем плюма в мантии происходит как выплавление теплового плюма, в присутствии химической добавки, понижающей температуру плавления. Моделирование теплового плюма, над локальным источником тепла, проводилось в массивах октадекана, эйкозана и парафина [4]. После выхода на поверхность канал теряет устойчивость. Он представляет собой систему конвективных ячеек, соединённых между собой сужениями, имеющими острые края. Площадь сужения в 2.5 раза меньше площади поперечного сечения ячейки. Течение в ячейках – турбулентное. Опускное течение у границы канала существует по всей поверхности ячейки за исключением локального подъёмного потока, проплавляющего массив в области, периметр которой примерно в 9 раз меньше, чем периметр поперечного сечения ячейки. В области сужения происходит тепловое и гидродинамическое взаимодействие подъёмного и опускного течения, повышение температуры опускного потока, и подъёмный поток переходит на диаметрально противоположную сторону канала. В этой области происходит динамическое повышение давления, равное повышению давления в ячейке над диафрагмой–сужением, имеющей более низкую среднюю температуру, чем нижняя ячейка. Форма канала и структура течения в нем изменяются в зависимости от величины относительной мощности Ка = N/N1, где N – тепловая мощность источника плюма, N1 – тепло, отданное каналом плюма в окружающий массив [4].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 11-05-00543 и № 10-08-00441).

# ЛИТЕРАТУРА.

1. Dobretsov N.L., Kirdyashkin A.A., Kirdyashkin A.G., Vernikovsky V.A., Gladkov I.N. Modelling of thermochemical plumes and implications for the origin of the Siberian traps. Lithos, 2008, 100, 66-92.

2.  Кирдяшкин А.А., Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г. Термохимические плюмы. Геология и геофизика, 2004, т.45, №9, с.1057-1073.

3. Кирдяшкин А.А., Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г. Теплообмен между каналом термохимического плюма и окружающей мантией при наличии горизонтального мантийного потока. Физика Земли, 2009, №8, с.66-82.

4. Гладков И.Н., Дистанов В.Э., Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г. Об устойчивости границы раздела расплав-твердое тело на примере устойчивости канала плюма. Изв. РАН. МЖГ, 2012.