ДВИЖЕНИЕ ПРОВОДЯЩИХ МИКРОГРАНУЛ В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

# А.С. Куцепалов, В.С. Шелистов, Н.А. Парамонов

# Кубанский государственный университет, Краснодар

Задача о движении проводящих микрочастиц в электрическом поле – хорошо известный феномен, широко применяемый в индустрии и биологии (напыление краски на металлы, разделении смесей, в частности, белков и заряженных макромолекул в биохимии и медицине). Движение проводящей микрочастицы в растворе бинарного электролита под действием электрического поля описывается замкнутой системой Нернста-Планка-Пуассона-Стокса [1]. Частица считается непроницаемой для анионов, на её поверхности  задается постоянная концентрация катионов, потенциал на проводящей поверхности постоянен, и выполняются условия прилипания. Вдали от частицы концентрация ионов стремится к равновесной, скорость жидкости – к скорости частицы, электрическое поле – к внешнему наложенному. Задача описывается тремя безразмерными параметрами: напряжённостью внешнего поля E∞, коэффициентом сцепления гидродинамики и электростатики κ и безразмерным числом Дебая ν. Аналитическое решение для некоторых предельных случаев дано в [2–3]. В настоящей работе рассматриваются численная схема решения задачи в полной постановке, результаты этого решения для широкого диапазона параметров и, где это возможно, проводится сравнение с аналитическим решением и экспериментальными данными. Предполагалась осевая симметрия задачи, для решения задачи по вдоль поверхности частицы проводилось разложение по полиномам Лежандра и Гегенбауэра, по нормали к частице проводилась разностная дискретизация, по времени применялся полунеявный метод Рунге-Кутты, описанный Никитиным [4].

На рисунке слева изображена частица и основные области решения, существование которых подтверждено расчётами: I – зона пространственного заряда, II – диффузионная область, III – зона, где пространственный заряд и диффузионный пограничный слой отсутствуют, она отделяется от I и II точкой x0 с углом θ0. Стрелками обозначено направление потока катионов к поверхности частицы. В процессе расчётов получены поля скоростей, электрического потенциала, концентраций ионов и плотности заряда в пространстве. На рисунке в центре приведено типичное распределение тангенциальной компоненты скорости от угловой координаты вдоль частицы (E∞=500, ν=0.001, κ=0.2). Найдено, что сразу за экватором, θ>90°, скорость меняет своё направление, что приводит к образованию на задней части частицы вихря. На рисунке не показана очень узкая зона около жёсткой стенки с резким ростом скорости от нуля до скорости проскальзывания. Наиболее важной характеристикой является скорость движения частицы относительно неподвижной среды U∞, зависимость которой от напряжённости внешнего поля приведена на рисунке справа (ν=0.001, κ=0.2). Линия 1 – аналитический метод [2], линия 2 получена в рамках настоящего подхода, треугольники, кружки и квадраты – эксперименты [1]. Подчеркнём хорошее соответствие экспериментам, исключая область малой напряжённости электрического поля.

В заключение укажем на впервые выявленный в настоящей работе переход от регулярного течения к хаотическому при достаточно больших напряжённостях внешнего поля.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 11-08-00480-а, 11-01-96505-р_юг_ц).

# ЛИТЕРАТУРА.

- S.S. Dukhin. Electrokinetic phenomena of second kind and their applications // Adv. Colloid Interface Sci. 1991. V. 35. Pp. 173–196.

- Y. Ben, E.A. Demekhin, H.-C. Chang. Nonlinear electrokinetics and "superfast" electrophoresis // J. Colloid Interface Sci. 2004. V. 276. Pp. 483–497.

- Е.Н. Калайдин, Е.А. Демёхин, А.С. Коровяковский. К теории электрофореза второго рода // ДАН, 2009, т. 425, № 5, с. 626–630.

- N. Nikitin. Third-order-accurate semi-implicit Runge-Kutta scheme for incompressible Navier-Stokes equations // Int. J. Numer. Meth. Fluids 2006. V. 51. Pp. 221–233.

# Text boxes

1

2

νE∞