ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА

НА ПЕРЕХОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ

В.М. Зубарев

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Влияние турбулентности набегающего потока на течение в пограничном слое связано с двумя основными параметрами: уровнем интенсивности турбулентности Tu( и величиной её масштаба L( [1] (или обратно пропорционально со скоростью диссипации энергии турбулентности ((). При значительных  интенсивностях турбулентности набегающего потока (Tu( > 3%) на обтекаемое тело в широком диапазоне исследовано влияние параметра скорости диссипации энергии турбулентности, на ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое [2-3]. Расчетные результаты с большой степенью турбулентности (Tu( = 5%) получены для k-( модели, учитывающей влияние близости стенки и малых локальных турбулентных чисел Рейнольдса. Проведено сравнение с тестовыми экспериментальными данными [4] обтекания плоской пластинки потоком несжимаемой жидкости на характеристики течения пограничного слоя и параметры турбулентности.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы РФФИ (грант №09-08-00307).

|  | Распределение коэффициента поверх-ностного трения cf(Re() |
| --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

1. Драйден Х.Л. Переход ламинарного течения в турбулентное // Турбул. течения и теплопередача. Аэродин. больших скоростей и реакт. техника. - М.: ИЛ, 1963, с.9-82.

2. Zubarev V.M. Comparative analysis of various k-(  turbulence models for laminar-turbulent transition // ИПМех РАН, Препринт №601, Москва, 1997. 52с.

3. Алексин В.А., Зубарев В.М. Моделирование влияния параметров турбулентности набегающего потока на пристеночные переходные течения в пограничном слое // Мат. модел. РАН, 2008, т.20, №8, с.87-106.

4. Epik E.Ya. Heat transfer effects in transitions // Engin. Found. Conf., March 10-15, 1996, New York - San Diego, California, 1996, p.1-47.