ЧисленНое исследование гистерезиса И бифуркаций конвективных течений в наклонных прямоугольных слоях разного удлинения при различных параметрах Рэлея и Прандтля

# Д.Е. Пивоваров

# Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва

Конвективные течения в наклонных прямоугольных слоях характеризуются совместным действием подъемно-опускного течения, обусловленного конвекцией при боковом потоке тепла, и локальных конвективных структур, образующихся за порогом устойчивости гидростатического равновесия при подводе тепла снизу. В результате этих двух механизмов происходят бифуркации, меняющие структуру течения и характеристики теплообмена. Детальное экспериментальное исследование условий возникновения подобных бифуркаций было проведено в работе [1], где была построена диаграмма режимов в зависимости от числа Рэлея и угла наклона слоя при фиксированном удлинении и заданном числе Прандтля. Ранее в работе [2] произведено исследование ламинарных режимов для слоев различного удлинения. Работа [3] давала подобное исследование для воздуха и силиконового масла. Все эти работы не учитывали зависимости течения от начальных данных. Однако, в работе [4] было отмечено, что эволюция движения жидкости оказывает существенное влияние на установившийся режим течения. Особенностью настоящей работы является учет эволюции течения, а также исследование бифуркаций, как при различных удлинениях слоя, так и при различных числах Прандтля.

Для исследования конвективных течений используется метод прямого численного моделирования, вычислительная программа для которого была написана по методике [5]. Программа входит в состав Сетевой компьютерной лаборатории, результаты проектирования и работы которой докладывались автором на школе-семинаре [6-7]. Для ведения параметрических расчетов программа имеет возможность запуска в пакетном режиме.

В работе представлены сопоставления результатов численных исследований с экспериментальными данными [1-3]. Приведены диаграммы режимов с учетом метастабильных состояний. Дается сравнение характеристик теплообмена, полученных расчетным формулам на основе эксперимента и по данным численного моделирования.

Автор работы выражает благодарность В.И. Полежаеву за пояснения к расчетным данным и Н.В. Никитину за консультацию по методике расчетов. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 12-08-000034).

# ЛИТЕРАТУРА.

1. K.E. Daniels, B.B. Plapp, E. Bodenschatz. Pattern formation in inclined layer convection // Physical Review Letters. 1999. V.84(23). p.5320-5323.

2. H. Ozoe, H. Sayama, S.W. Churchill. Natural convection in an inclined rectangular channel at various aspect ratios and angles—experimental measurements // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1975. V.18(12). p.1425-1431.

3. H. Inaba. Experimental study of natural convection in an inclined air layer // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1984. V.27(8). p.1127-1139.

4. Д.Е. Пивоваров, В.И. Полежаев. Структуры течения и особенности теплообмена при свободной конвекции в наклонных слоях // Труды XVII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в аэрокосмических технологиях». 25-29 мая 2009 г., г. Жуковский. В 2 томах. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. т.2 c.113-116.

5. N. Nikitin. Finite-difference method for incompressible Navier-Stokes equations in arbitrary orthogonal curvilinear coordinates // Journal of Computational Physics. 2006. V.217(2). p.759-781.

6. А.И. Емелькин, М.А. Лебедев, С.А. Никитин, Д.Е. Пивоваров, В.И. Полежаев. Сетевая компьютерная лаборатория в задачах конвективного теплообмена: разработка и первые применения // Проблемы газодинамики и теплообмена в новых энергетических технологиях: Тезисы докладов XVIII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева (23-27 мая 2011 г., Звенигород). – М.: Издательский дом МЭИ, 2011. –424 с.

7. Д.Е. Пивоваров. Моделирование трехмерных внутренних конвективных течений // Проблемы газодинамики и теплообмена в новых энергетических технологиях: Тезисы докладов XVIII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева (23-27 мая 2011 г., Звенигород). – М.: Издательский дом МЭИ, 2011. –424 с.